Znak: BI.I.271.9.2021

Radomyśl Wielki, 29.09.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

W związku z rozbieżnościami między opisem technicznym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w kwestii zapisów dotyczących parametrów technicznych dla nawierzchni ze sztucznej trawy, zwracamy się z uprzejmą prośbę o ujednolicenie zapisów dla parametrów trawy oraz dokumentów jakimi należy dysponować?

Odpowiedź:

Obowiązują parametry wskazane w STWiOR B.17.00.00 strona 59-61

Pytanie 2:

Na jakim etapie postępowania przetargowego Zamawiający będzie wymagał dokumentacji dla trawy syntetycznej?

Odpowiedź:

Na min 3 tygodnie przed wbudowaniem zgodnie z zapisami STWiOR pkt III 3.2.1 i 3.2.5.GW  Inwestor z Inspektorem Nadzoru zatwierdzi kartę materiałową trawy do wbudowania.

Parametry techniczne muszą być zgodne lub lepsze niż określone wyżej i być przedstawione w tabeli równoważności zgodnie z pkt III 3.2.5 STWiOR.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny ze sztucznej trawy, który ma wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu 52 N?

Wszystkie pozostałe parametry naszej nawierzchni są wyższe od wymaganych, w tym te najważniejsze:

- Parametr dtex, który jest kluczowy dla sztucznej trawy - jest na poziomie min. 15 600. Jest to podstawowa jednostka miary definiująca trwałość włókna. Im wyższy dtex włókna tym trwalsza nawierzchnia, czego dowodzą raporty FIFA.

- Grubość włókna min. 440 i 490 mikronów, czyli znacznie więcej niż wymaga Zamawiający.

- Przepuszczalność wody dla proponowanego systemu wynosi min. 3 000mm/h, co przy boiskach ma duże znaczenie podczas nagłych i ulewnych deszczów, ponieważ nie ma konieczności odwoływania meczy.

Proponowana przez nas równoważna nawierzchnia - produkowana w Europie Zachodniej - spełnia większość parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w tym kluczowe: dtex i grubość włókna powyżej wymagań. Nasza nawierzchnia posiada komplet dokumentów na system, czyli sztuczna trawa z zasypem EPDM z recyklingu oraz ma liczne referencje dużych boisk w regionie.

Odpowiedź:

Należy zastosować produkt o minimalnych parametrach określonych w STWiORB.17.00.00 strona 59-61 dla trawy syntetycznej

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zaakceptuje raport z badań testu Lisport na min. 240.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 240.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie jest wykonane przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium?

Odpowiedź:

Trawa musi posiadać dokumenty zezwalające na zasypanie jej granulatem EPDM pierwotnym, który zgodnie z zapisami projektu i kosztorysu dostarcza inwestor.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.